## Slide 1: 操作系统的硬件运行环境
上海交通大学
https://www.sjtu.edu.cn

## Slide 2: 版权声明
本内容版权归上海交通大学并行与分布式系统研究所所有
使用者可以将全部或部分本内容免费用于非商业用途
使用者在使用全部或部分本内容时请注明来源
  内容来自：上海交通大学并行与分布式系统研究所+材料名字
对于不遵守此声明或者其他违法使用本内容者，将依法保留追究权
本内容的发布采用 Creative Commons Attribution 4.0 License
  完整文本：https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode

## Slide 3: 回顾：用户ISA
X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15
X16 | X17 | X18 | X19 | X20 | X21 | X22 | X23
X24 | X25 | X26 | X27 | X28 | X29 | X30 | 
N
Z
C
V
0
31
30
29
28
通用寄存器
条件码
程序状态寄存器 PSTATE
PC
…
27
0
63
程序计数器
内存
CPU
地址
数据
指令
…
函数A栈桢
函数B栈桢
函数C栈桢
SP
0
63
栈顶地址
SP
程序数据
程序代码
PC
程序运行
时使用的
栈

## Slide 4: 回顾：函数调用
  调用被调用者：bl指令
  返回到调用者：ret指令
  传递数据：寄存器与栈
  寄存器使用约定：调用者保存、被调用者保存
  局部变量：存在函数栈桢中

## Slide 5: 回顾：保存寄存器
cube作为被调用者（比如main
函数调用cube），在使用x19前
需要在栈上保存它
问：若使用调用者保存的寄存器（如x9），是否能够避免保存？
Notes: cube作为被调用者，想用x19，x19被调用者保存

## Slide 6: 小思考
当操作系统运行时，代码和数据存放在哪里？
  操作系统用栈吗？
Notes: 问题驱动，问题导入
1. Linux代码

## Slide 7: 小思考
当操作系统运行时，代码和数据存放在哪里？
  操作系统用栈吗？
操作系统会使用应用运行时使用的通用寄存器吗？
  条件码呢？
操作系统运行和应用运行时有什么区别吗？
Notes: 2. 函数调用，使用栈桢进行必要的寄存器保存。
类似地，OS和应用也使用同一份寄存器，所以也需要保存。
条件码类似
3. 特权

## Slide 8: 软件视角
X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7
X8 | X9 | X10 | X11 | X12 | X13 | X14 | X15
X16 | X17 | X18 | X19 | X20 | X21 | X22 | X23
X24 | X25 | X26 | X27 | X28 | X29 | X30 | 
N
Z
C
V
0
31
30
29
28
通用寄存器
条件码
程序状态寄存器 PSTATE
PC
异常掩码、特权级等执行状态
…
27
0
63
程序计数器
内存
CPU
地址
数据
指令
…
SPel0
0
63
栈顶地址
SP_EL1
程序1
代码和数据
PC
程序2
代码和数据
操作系统
代码和数据
程序1栈
程序2栈
操作系统栈
SP_EL0
SPel1
0
63
Notes: 课程目标：学习操作系统，大家除了知道OS中有A、有B、有C之外，还需要有全貌地理解，在脑子里形成图，要多思考、硬件和软件之间的关系，多问问自己，硬件（CPU、内存、后面的IO）和软件（OS、应用）之间是什么关系、是怎么彼此打配合的。学习操作系统基础不能离开体系结构、离开硬件，否则就是纸上谈兵。

## Slide 9: 特权级别

## Slide 10: ARMv8.4特权级 (Exception Level)
Notes: 有一些名词/术语：大家要记住
特权级别、异常级别
EL0: 用户态（非特权态）
EL1: 内核态（特权态）
EL2: hypervisor
EL3: monitor

## Slide 11: 系统状态寄存器：PSTATE
抽象进程状态信息（PSTATE）
  条件码 (Condition flags)
    NZCV
  执行状态 (Execution state controls)
    CurrentEL：CPU当前特权级别
  异常掩码 (Exception mask bits)
    DAIF
  访问控制 (Access control bits)
    例如PAN（Privileged Access Never)
Notes: The Condition flags： N Negative Condition flag. Z Zero Condition flag. C Carry Condition flag. V Overflow Condition flag
The Execution state control： 单步调试、32位/64位、特权级 这个寄存器是系统寄存器（用户程序无法直接修改）

## Slide 12: 用户ISA与系统ISA
用户ISA
  通用寄存器
  （用户）栈寄存器
  条件码寄存器
  运算指令等
系统ISA
  系统寄存器
  系统指令
Notes: 系统状态包括当前 CPU 的特权级别、CPU 发生错误时引发 错误的指令地址、程序运行状态等。存储这些状态的寄存器称为系统寄存器 （System Register），这些寄存器只能由运行在内核态的软件通过系统指令来 访问。

## Slide 13: 用户态（EL0）与内核态（EL1）
用户态（User-mode）
  只能使用用户 ISA
内核态（Kernel-mode）
  可以同时使用系统 ISA 和用户ISA
操作系统往往同时包含内核态与用户态的代码
  如：Unix包含内核态的kernel 与 用户态的 shell

## Slide 14: AArch64 中常见寄存器在不同特权级的可见情况
用户ISA
系统ISA
Notes: 系统寄存器

## Slide 15: 特权级切换
EL0与EL1

## Slide 16: 用户态和内核态之间的控制流跳转
当CPU处于用户态（EL0）执行应用程序时，如何改变CPU控制流从用户态进入内核态？
  已知的两种改变控制流的方式：
    跳转指令，如 b
    过程调用与返回指令，如 bl 和 ret
  这两种方式只能在同一种模式之间跳转
  需要新的指令（在控制流跳转的同时进行特权级切换）：
    svc/eret

## Slide 17: 特权级切换的必要性
操作系统的职责之一：
  服务应用、管理应用
特权级切换的必要性：
  将CPU控制权移交给内核
  服务：应用程序向操作系统请求服务
  管理：操作系统能够切换不同应用程序执行
    否则，错误/恶意程序死循环怎么办

## Slide 18: 何时发生特权级切换：发生异常
同步异常
  执行当前指令触发异常
    第一类：用户程序主动发起：svc指令（OS利用eret指令返回）
    第二类：非主动，例如用户程序意外访问空指针：普通ldr指令（OS“杀死”出错程序）
异步异常
  CPU收到中断信号
    从外设发来的中断，例如屏幕点击、鼠标、收到网络包
    CPU时钟中断，例如定时器超时
用户程序
OS
异常
异常处理函数
异常返回指令(eret)
I curr
I next
当前指令
下一条指令
问：OS处理完异常后一定返回到被打断执行的用户程序吗？
Notes: 注意OS处理完异常后不一定返回：例如：杀死，收到别人的网络包，时间到了切换别的程序执行

## Slide 19: 异常处理函数
属于操作系统的一部分
  运行在内核态的代码
异常处理函数完成异常处理后，将通过下述操作之一转移控制权：
  回到发生异常时正在执行的指令
  回到发生异常时的下一条指令
  不返回/切换到其它进程执行
思考：什么情况返回到当前指令？ 什么情况返回到下一条指令？

## Slide 20: 异常向量表：CPU找到异常处理函数
操作系统内核预先在一张表中设置不同异常的处理函数
  基地址存储在VBAR_EL1寄存器中
  系统寄存器
CPU在异常发生时自动跳转到 相应处理函数
  同步异常：主动下陷svc、指令执行出错
  异步异常：中断（IRQ、FIQ）、SError
异常向量表
同步异常处理函数
快速中断处理函数(FIQ)
...
中断处理函数(IRQ)
系统错误异常处理函数
...
Notes: EL0执行的时候有四种异常类型

## Slide 21: 小结：CPU的执行逻辑
CPU的执行逻辑很简单
  以PC的值为地址从内存中获取一条指令并执行
  PC+=4，goto 1（简化，未表示跳转/函数调用）
执行过程中可能发生两种情况
  指令执行出现异常，比如svc、缺页/segmentation fault（同步异常）
  外部设备触发中断（异步异常）
这两种情况在ARM平台均称为「异常」
  均会导致CPU陷入内核态，并根据异常向量表找到对应的处理函数执行
  处理函数执行完后，执行流需要恢复到之前被打断的地方继续运行
Notes: ARM RISC指令

## Slide 22: 为异常处理，操作系统需要做
一、实现对异常向量表的设置
  系统初始化的重要工作之一：在开启中断和启动第一个应用之前
  msr vbar_el1, x0 (内核态才能使用的指令和访问的寄存器）
二、实现对不同异常（中断）的处理函数
  处理应用程序出错的情况：如访问空指针
    Q：内核如果自己运行出错怎么办？
  一类特殊的同步异常：系统调用，由应用主动触发
    Q：如何识别出是系统调用？
  处理来自外部设备的中断：如收取网络包、获取键盘输入等
mrs x1, esr_el1

## Slide 23: 操作系统异常处理示意图
Exception
Table
Application (CPU)
OS
I/O Device
Services
Exception/syscalls
Interrupt
64-byte handler
64-byte handler
64-byte handler
64-byte handler
Notes: 64字节处理函数不够怎么办？

## Slide 24: 内核态与用户态的切换

## Slide 25: 用户态/内核态切换时的处理器状态变化
Notes: 在用户态与内核态的切换过程中，有许多任务需要完成。这些任务大致归 为两类：一类是保存用户程序的状态，一类是准备操作系统的运行环境。其 中，需要保存的状态，主要是用户程序与操作系统共同使用、可能被操作系统 破坏的处理器状态。例如，操作系统和应用程序通常都需要使用通用寄存器以 及 PC 等寄存器，而这些寄存器在处理器中只有一份。为了保证异常处理完成 之后能恢复用户程序的执行，这些寄存器的值都需要先被保存下来，防止被操 作系统破坏。

## Slide 26: 处理器（硬件）在切换过程中的任务
将发生异常事件的指令地址保存在ELR_EL1中
将异常事件的原因保存在ESR_EL1
  例如，是执行svc指令导致的，还是访问地址出错导致的
将处理器的当前状态（即PSTATE）保存在SPSR_EL1
栈寄存器不再使用SP_EL0（用户态栈寄存器），开始使用SP_EL1
  内核态栈寄存器，需要由操作系统提前设置
修改PSTATE寄存器中的特权级标志位，设置为内核态
找到异常处理函数的入口地址，并将该地址写入PC，开始运行操作系统
  根据VBAR_EL1寄存器保存的异常向量表基地址，以及发生异常事件的类型确定

## Slide 27: 思考题
为什么操作系统不能直接使用应用程序在用户态的栈呢？

## Slide 28: 处理器的这些操作都是必要的吗？
PC寄存器的值必须由处理器保存
  否则当操作系统开始执行时，PC将被覆盖
栈的切换也必须由硬件完成
  否则操作系统有可能使用用户态的栈，导致安全问题

## Slide 29: eret：从内核态返回到用户态
将SPSR_EL1中的处理器状态写入PSTATE中
  处理器状态也从 EL1 切换到 EL0
栈寄存器不再使用SP_EL1，开始使用SP_EL0
  注意：SP_EL1的值并没有改变
  下一次下陷时，操作系统依然会使用这个内核栈
将ELR_EL1中的地址写入PC，并执行应用程序代码

## Slide 30: 操作系统（软件）在切换过程中的任务
主要任务：将属于应用程序的 CPU 状态保存到内存中
  用于之后恢复应用程序继续运行
应用程序需要保存的运行状态称为处理器上下文
  处理器上下文（Processor Context）：应用程序在完成切换后恢复执行所需的最小处理器状态集合
  处理器上下文中的寄存器具体包括：
    通用寄存器 X0-X30
    特殊寄存器，主要包括PC、SP和PSTATE
    系统寄存器，包括页表基地址寄存器等

## Slide 31: 系统调用

## Slide 32: 系统调用
硬件提供了一对指令svc/eret指令来在用户态、内核态之间切换
系统调用
  用户与操作系统之间，类似于过程调用的接口
  通过受限的方式访问内核提供的服务
用户态
内核态
系统调用代码
eret
svc
I next

## Slide 33: 系统调用例子
# hello world
1 int main()
2 {
3 write(1, "hello, world\n", 13);
4 _exit(0);
5 }

## Slide 34: AArch64下常见的Linux的系统调用
编号 | 名称 | 描述. | 编号 | 名称 | 名称.
17 | getcwd | Get current working directory | 129 | kill | Send signal to a process
23 | dup | Duplicate a file descriptor | 172 | getpid | Get process ID
56 | openat | Open a file | 214 | brk | Set the top of heap
57 | close | Close a file | 215 | munmap | Unmap a file from memory
63 | read | Read a file | 220 | clone | Create a process
64 | write | Write a file | 221 | execve | Execute a program
80 | fstat | Get file status | 222 | mmap | Map a file into memory
93 | _exit | Terminate the process | 260 | wait4 | Wait for process to stop

## Slide 35: 系统调用例子
1 .section .rodata
2 .LC0:
3 .string "hello, world\n"
4 .text
5 .align 2
6 .global main
7 .type main, %function
main:

## Slide 36: 系统调用例子
First, call write(1, "hello, world\n", 13)
9 movq x8, #0x40 write is system call 64
10 movq x0, #0x1 Arg1:stdout has descriptor 1
adrp x3, .LC0
add x1,x3,:lo12:.LC0 Arg2:Hello world string
12 movq x2, #0xd Arg3:string length
13 svc Make the system call
Next, call exit(0)
14 movq x8, #0x5d _exit is system call 93
15 movq x0, #0x0 Arg1:exit status is 0
16 svc Make the system call

## Slide 37: 系统调用的参数传递和返回值（软件约定）
最多允许8个参数
  x0-x7寄存器
  x8用于存放系统调用编号
返回值存放于x0寄存器中
用户态
内核态
系统调用代码
eret
svc
I next

## Slide 38: 系统调用返回值与errno
库函数API
  出错时返回-1，并设置全局变量errno为具体的错误值
系统调用ABI：通过寄存器向应用传递返回值
  出错时设置为 -errno
  库对系统调用的 wrapper code 会将系统调用的返回值转换为库函数形式的返回值

## Slide 39: Q: 如果寄存器放不下参数怎么办？
寄存器放不下，只能通过内存传参
  将参数放在内存中，将指针放在寄存器中传给内核
  内核通过指针访问相关参数

## Slide 40: 如何跟踪系统调用？
execve(“./hello2”, [“./hello2”], [/* 59 vars */]) = 0 …
brk(0) = 0xca9000
brk(0xcaa1c0) = 0xcaa1c0
arch_prctl(ARCH_SET_FS, 0xca9880) = 0
brk(0xccb1c0) = 0xccb1c0
brk(0xccc000) = 0xccc000
write(1, "Hello world!\n", 13) = 13
exit_group(13) = ?
$ strace -o hello.out ./hello
int main() {
write(1, "Hello world!\n", 13);
}

## Slide 41: 程序员角度看系统调用
库
内核
应用
1
2
使用 C (glibc)
E.g., open()
使用汇编
E.g., "svc"

## Slide 42: vDSO
Virtual Dynamic Shared Object

## Slide 43: 动机
系统调用的时延不可忽略
  尤其是调用非常频繁的情况
  系统调用实际执行逻辑很简单
如何降低系统调用的时延？
  特权级切换造成的时间开销
  如果没有特权级切换，那么就不需要保存恢复状态

## Slide 44: gettimeofday
内核定义
  在编译时作为内核的一部分
用户态运行
  将gettimeofday的代码加载到一块与应用共享的内存页
  这个页称为：vDSO
    Virtual Dynamic Shared Object
  Time 的值同样映射到用户态空间（只读）
    只有在内核态才能更新这个值
Q：和以前的gettimeofday相比有什么区别？

## Slide 45: vDSO的共享页在哪儿？
$ ldd `which bash`
linux-vdso.so.1 => (0x00007fff667ff000)
libtinfo.so.5 => /lib/x86_64-linux-gnu/libtinfo.so.5 (0x00007f623df7d000)
libdl.so.2 => /lib/x86_64-linux-gnu/libdl.so.2 (0x00007f623dd79000)
libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x00007f623d9ba000)
/lib64/ld-linux-x86-64.so.2 (0x00007f623e1ae000)
The source can be found in arch/x86/vdso/vclock_gettime.c

## Slide 46: Flex-SC
  Flexible System Call Scheduling with Exception-Less System Calls, OSDI’10

## Slide 47: 动机
如何进一步降低系统调用的时延？
  不仅仅是 gettimeofday()
"时间都去哪儿了？"
  大部分是用来做状态的切换
    保存和恢复状态 + 权限的切换
  Cache pollution
是否有可能在不切换状态的情况下实现系统调用？

## Slide 48: Flexible System Call
一种新的syscall机制
  引入 system call page ，由 user & kernel 共享
  应用程序可以将系统调用的请求 push 到 system call page
  内核会从system call page poll system call 请求
Exception-less syscall
  将系统调用的调用和执行解耦，可分布到不同的CPU核

## Slide 49: System Call的另一种方法

## Slide 50: Exception-less System Call
1
3
fd,buf
4096
submit

## Slide 51: Kernel填充syscall的返回值

## Slide 52: FlexSC示例
user thread
kernel thread
User mode
Kernel mode
user thread
user thread
Sys call page
Sys call page
Sys call page
user thread
a
Push system call
switch
b
Push system call
switch
c
Push system call
switch
d
Push system call
Switch to kernel
pull system call
Switch to user
user thread
user thread
user thread
user thread
FlexSC: Flexible System Call Scheduling with Exception-Less System Calls

## Slide 53: 小结
特权级EL0、EL1
特权级切换
  同步异常与异步异常（中断）
  异常处理
    异常处理表
    系统寄存器：vbar_el1、esr_el1、elr_el1
    栈切换：sp_el1和sp_el0
系统调用（system call）
  一种特殊的同步异常
  svc + eret

## Slide 54: Privbox
  Privbox: Faster System Calls Through Sandboxed Privileged Execution
  ATC’22

## Slide 55: Background: System Calls
Multi-step Procedure
  Elevates or lowers hardware privilege level
  Saves or restores CPU state
  Flush TLB when configured with KPTI
Significant overhead
  28x slower than function call/return w/o KPTI
  52x slower than function call/return with KPTI

## Slide 56: Current Solutions
Batching (e.g. preadv): perform less round-trips to kernel by doing several operations each entry
  Possible only for specific operations
Entry-less mechanisms (FlexSC, io_uring): request system calls through memory interface
  Requires kernel-side polling
  Makes system calls asynchronous
Kernel bypass (DPDK, SPDK): map whole device into process memory
  No high-level abstractions from kernel (files, sockets)

## Slide 57: Inspiration
Problem
  System calls overhead is significant
  Mainly due to context switch (Privilege level switches, CPU states save & restores)
Why do we need such context switches
  Safety and security considerations
What if we remove the privilege level
  Unikernel: it runs faster but need software re-architecture
Is it possible to run specific program in kernel space?
  eBPF: but there are too many constraints
  KML: but need to trust the user programs

## Slide 58: Design: Overview
Regular execution

## Slide 59: Design: Overview
Execution with Privbox
*code inside Privbox is running in privileged CPU mode, but instrumented and sandboxed for security
Regular execution
vs